## Slide 1: 数字逻辑
折建章
QQ：609360949

## Slide 2: 数字电子技术的特点——电路类型
两类信号
模拟信号：幅度和时间方面都连续
数字信号：幅度和时间方面都离散
两类电路
模拟电路：工作在模拟信号下的电子电路
数字电路：工作在数字信号下的电子电路

## Slide 3: 数字电子技术的特点——内容
06
01
02
03
04
05
编码
运算
记忆
存储
计数
测量、传输

## Slide 4: 数字电子技术的特点——优点
二进制
在数码技术中一般都采用二进制：0和1
A
易于集成化
数字电路易于集成化
B
易保存，保密性好
D
通用性好
可采用标准化的逻辑部件来构成各种各样的数字系统
E
抗干扰能力强，精度高
逻辑关系确定，电路调试方便
C

## Slide 5: 数字电子技术的特点——电路比较
内容 | 模拟电路 | 数字电路
工作信号 | 模拟信号 | 数字信号
管子工作状态 | 放大状态 | 饱和导通或截止 （开关）
基本单元电路 | 放大器 | 逻辑门、触发器
研究对象 | 放大性能 | 逻辑功能
基本分析方法 | 图解法、微变等效电路法 | 真值表、卡诺图 状态转换图、布尔代数
EDA分析方法 | PSpice、orCAD、Multisim等 | HDL、MAX+plus II Quartus II等

## Slide 6: 数字电子技术的特点——学习重点
内部结构分析
电子器件功能及应用
掌握电路功能
分析方法
设计思想

## Slide 7: 数字电子技术的特点——电路分类
组合逻辑电路
任一时刻的输出仅与该时刻的输入信号有关，而与电路原有的输出状态无关。
任一时刻的输出不仅与该时刻的输入信号有关，还与电路原有的输出状态有关。
时序逻辑电路

## Slide 8: 课程内容回顾
时序逻辑电路
半导体存储电路
组合逻辑电路
逻辑门电路
逻辑（布尔）代数基础
模/数转换器（ADC）
数/模转换器（DAC）
脉冲波形的产生与整形
可编程逻辑器件
半导体器件
基础部分
拓展部分
▲
▲
▲
▲
▲