## Slide 1
数字逻辑
Digital Logic
主讲：折（shé）建章
交流群：558559427
2019年9月24日

## Slide 2: 数字逻辑
组合逻辑电路

## Slide 3
4.1概述
一、组合逻辑电路的特点
从功能上
从电路结构上
任意时刻的输出仅
取决于该时刻的输入
不含记忆（存储）元件

## Slide 4
二、逻辑功能的描述
组合逻辑 电路
组合逻辑电路的框图

## Slide 5
4.2 组合逻辑电路的分析方法
一、写出逻辑函数式
二、逻辑函数式化简或变换
三、真值表

## Slide 6
4.2 组合逻辑电路的分析方法
一、写出逻辑函数式
二、逻辑函数式化简或变换
三、真值表

## Slide 7: 4.3组合逻辑电路的设计方法
一、逻辑抽象
分析因果关系，确定输入/输出变量
定义逻辑状态的含意（赋值）
列出真值表
二、写出函数式
三、选定器件类型
四、根据所选器件：对逻辑式化简（用门）
变换（用MSI）
或进行相应的描述（PLD）
五、画出逻辑电路图，或下载到PLD
六、设计验证
七、工艺设计

## Slide 8: 4.3组合逻辑电路设计一般流程

## Slide 9: 设计举例：
设计一个监视交通信号灯状态的逻辑电路
如果信号灯
出现故障，
Z为1
R
A
G
Z

## Slide 10: 设计举例：
1. 抽象
输入变量:
红（R）、黄（A）、绿（G）
1为灯亮 0 为灯灭
输出变量：
故障信号（Z）
1为故障状态、0正常
2. 写出逻辑表达式
输入变量 |  |  | 输出
R | A | G | Z
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 11: 设计举例：
3. 选用小规模SSI器件
4. 化简

## Slide 12: 设计举例：
5. 画出逻辑图

## Slide 13: 4.4 若干常用组合逻辑电路
4.4.1 编码器
编码：将输入的每个高/低电平信号变成一个对应的二进制代码
普通编码器
优先编码器

## Slide 14: 一、普通编码器
特点：任何时刻只允许输入一个编码信号。
例：3位二进制普通编码器
输 入 |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  | 
I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | Y2 | Y1 | Y0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 15: 利用无关项化简，得：

## Slide 16: 二、优先编码器
特点：允许同时输入两个以上的编码信号，但只对其中优先权最高的一个进行编码。
例：8线-3线优先编码器
（设I7优先权最高…I0优先权最低）
输 入 |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  | 
I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | Y2 | Y1 | Y0
X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1
X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 17: 实例： 74HC148
低电平
二、优先编码器

## Slide 18: 选通信号
选通信号
二、优先编码器

## Slide 19: 附 加 输 出 信 号
为0时，电路工作无编码输入
为0时，电路工作有编码输入
二、优先编码器

## Slide 20
输 入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  |  |  | 
1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
二、优先编码器

## Slide 21
 |  | 状态
1 | 1 | 不工作
0 | 1 | 工作，但无输入
1 | 0 | 工作，且有输入
0 | 0 | 不可能出现
附加输出信号的状态及含意
二、优先编码器

## Slide 22: 三、二-十进制优先编码器
将 编成0110 ~ 1110
的优先权最高， 最低
输入的低电平信号变成一个对应的十进制的编码

## Slide 23: 三、二-十进制优先编码器

## Slide 24: 4.4.2 译码器
译码：将每个输入的二进制代码译成对应的输出高、低电平信号。
常用的有：二进制译码器，二-十进制译码器，显示译码器等
一、二进制译码器
例：3线—8线译码器
输 入 |  |  | 输 出 |  |  |  |  |  |  | 
A2 | A1 | A0 | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 25: 真值表 逻辑表达式：
用电路进行实现
用二极管与门阵列组成的3线－8线译码器
4.4.2 译码器

## Slide 26: 集成译码器实例：74HC138
低电平输出
附加
控制端

## Slide 27: 74HC138的功能表：
输 入 |  |  |  |  | 输 出 |  |  |  |  |  |  | 
S1 |  | A2 | A1 | A0 |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 28: 二、二—十进制译码器
将输入BCD码的10个代码译成10个高、低电平的输出信号
BCD码以外的伪码，输出均无低电平信号产生
例：74HC42

## Slide 29: 三、显示译码器
1. 七段字符显示器
如：

## Slide 30
2. BCD七段字符显示译码器 （代码转换器）7448
输 入 |  |  |  |  | 输 出 |  |  |  |  |  |  | 
数字 | A3 | A2 | A1 | A0 | Ya | Yb | Yc | Yd | Ye | Yf | Yg | 字形
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

## Slide 31: 真值表 卡诺图

## Slide 32: BCD－七段显示译码器7448的逻辑图

## Slide 33: 7448的附加控制信号：（1）
灯测试输入
当 时，Ya ~ Yg全部置为1

## Slide 34: 7448的附加控制信号：（2）
灭零输入
当 时，
时，则灭灯

## Slide 35: 7448的附加控制信号：（3）
灭灯输入/灭零输出
输入信号，
称灭灯输入控制端：
无论输入状态是什么，数码管熄灭
输出信号，
称灭零输出端：
只有当输入 ， 且灭
零输入信号 时，才给出
低电平 。
因此 表示译码器将本来应该显示的零熄灭了

## Slide 36: 7448的输入输出电路

## Slide 37: 例：利用 和 的配合，实现多位显示系统的灭零控制
整数部分：最高位是0，而且灭掉以后，输出 作为次高位的 输入信号
小数部分：最低位是0，而且灭掉以后，输出 作为次低位的 输入信号

## Slide 38
4.4.3 数据选择器
一、二选一数据选择器
SEL | A | B | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 39
 | A1 | A0 | Y1
1 | X | X | 0
0 | 0 | 0 | D10
0 | 0 | 1 | D11
0 | 1 | 0 | D12
0 | 1 | 1 | D13
二、“双四选一”
74HC153
分析其中的一个“四选一”

## Slide 40: 4.4.4 加法器
一、1位加法器
1. 半加器，不考虑来自低位的进位，将两个1位的二进制数相加
输 入 |  | 输 出 | 
A | B | S | CO
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1

## Slide 41
2. 全加器：将两个1位二进制数及来自低位的进位相加
输 入 |  |  | 输 出 | 
A | B | CI | S | CO
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
74LS183
74HC183

## Slide 42: 二、多位加法器
串行进位加法器
优点：简单
缺点：慢

## Slide 43: 二、多位加法器
2. 超前进位加法器
基本原理：加到第i位
的进位输入信号是两
个加数第i位以前各位
（0 ~ j-1）的函数，
可在相加前由A,B两数确定。
优点：快，每1位的和
及最后的进位基本同时产生。
缺点：电路复杂。
74LS283

## Slide 44: 二、多位加法器

## Slide 45: 4.4.5 数值比较器
用来比较两个二进制数的数值大小
一、1位数值比较器
A,B比较有三种可能结果

## Slide 46: 二、多位数值比较器
原理：从高位比起，只有高位相等，才比较下一位。
例如：

## Slide 47: 2. 集成电路CC14585 实现4位二进制数的比较

## Slide 48: 4.5 层次化和模块化的设计方法
层次化
自顶向下
自底向上
模块化
将经过设计和验证的逻辑电路封装模块，反复使用

## Slide 49: 例4.5.1
用两片8线-3线优先编码器
16线-4线优先编码器
其中， 的优先权最高· · ·

## Slide 51
第一片为高优先权
只有(1)无编码输入时，(2)才允许工作
第(1)片 时表示对 的编码
低3位输出应是两片的输出的“或”

## Slide 53: 例4.5.2
利用附加控制端进行扩展
例用74HC138（3线—8线译码器）
4线—16线译码器

## Slide 54: 例4.5.2
D3=1
D3=0

## Slide 55: 例4.5.3 用两片74HC85组成一个8位数值比较器

## Slide 56: 例4.5.4 用4选1数据选择器实现例4.3.1交通信号灯监视电路

## Slide 57: 4.6 可编程逻辑器件 （PLD, Programmable Logic Device）
一、概述
1. 数字集成电路从功能上有分为 通用型、专用型两大类
General ICs——通用型
Application-Specific ICs——专用型
2. PLD的特点：是一种按通用器件来生产，但逻辑功能是由用户通过对器件编程来设定的
数字
系统

## Slide 59
二、PLD的发展和分类
PROM是最早的PLD
FPLA 现场可编程逻辑阵列
PAL可编程逻辑阵列
GAL 通用阵列逻辑
EPLD 可擦除的可编程逻辑器件
CPLD 复杂的可编程逻辑器件
FPGA 现场可编程门阵列
Field Programmable Logic
Array General Erase Complex Device

## Slide 60: 三、LSI中用的逻辑图符号

## Slide 61: 四、 FPLA
组合电路和时序电路结构的通用形式
A0~An
D0
Dm

## Slide 62: 四、 FPLA

## Slide 63: 4.7 硬件描述语言
硬件描述语言是描述电子电路的一种方法
硬件描述语言在不同层次结构、功能和行为进行描述
硬件描述语言描述组合电路
一、基本程序结构
二、两种描述方式
三、描述实例

## Slide 64: 4.8 用可编程通用模块设计组合逻辑电路
步骤：
1.逻辑抽象
2.选定PLD的类型和型号
3.选定开发系统
4.编写计算机输入文件
5.上机运行
6.下载

## Slide 65: 4.9 组合逻辑电路中的竞争-冒险现象
4.9.1 竞争-冒险现象及成因
一、什么是“竞争”
两个输入“同时向相反的逻辑电平变化”，称存在“竞争”
二、因“竞争”而可能在输出产
生尖峰脉冲的现象，称为
“竞争-冒险”。

## Slide 66
三、2线—4线译码器中的竞争-冒险现象

## Slide 67: 4.9.3 消除竞争-冒险现象的方法
一、接入滤波电容
尖峰脉冲很窄，用很小的电容就可将尖峰削弱到 VTH 以下。
二、引入选通脉冲
取选通脉冲作用时间，
在电路达到稳定之后，
P的高电平期的输出信号
不会出现尖峰。

## Slide 68: 4.9.3 消除竞争-冒险现象的方法
三、修改逻辑设计
例：

## Slide 69: 组合逻辑电路 作业题
第六版
题4.6、题4.11
题4.22、题4.28
（作业在10月15日上课前提交。）