## Slide 1: 数值数据的表示方法

## Slide 2: 定点数的表示方法
  定点表示：
约定机器中所有数据的小数点位置是固定不变的。由于约定在固定的位置，小数点就不再使用记号“.”来表示。通常将数据表示成纯小数或纯整数。
符号位
0代表负号
1代表正号
量值（尾数）
纯小数的表示范围为： 0≤|ｘ|≤1-2-n
纯整数的表示范围为： 0≤|ｘ|≤ 2n-1

## Slide 3
任意一个十进制数 Ｎ 可以写成
Ｎ＝10E ×Ｍ
计算机中一个任意进制数 Ｎ 可以写成
Ｎ＝Ｒe ×M
M ：尾数，是一个纯小数。
e ：浮点的指数, 是一个整数。
R ：基数，对于二进计数值的机器是一个常数，一般规定Ｒ 为2，8，16.
浮点数的表示方法
一个数的表示：
9×10－28 = 0.9 ×10-27
2×1033 = 0.2 ×1034
Ｎ=10E·Ｍ （十进制表示）

## Slide 4
浮点数的表示格式
尾数：用定点小数表示，给出有效数字的位数，决定了浮点数的表示精度；
阶码：用定点整数形式表示，指明小数点在数据中的位置，决定了浮点数的表示范围。
Es E1 E2 …… Em Ms M1 M2 …… Mn
阶符 阶码值 数符 尾数值
一个机器浮点数由阶码和尾数及其符号位组成：
阶码
尾数

## Slide 5
S ——尾数符号，0正1负；
M ——尾数, 纯小数表示, 小数点放在尾数域的最前面。
一般采用原码或补码表示。
E ——阶码，采用“移码”表示;
阶符采用隐含方式，即采用“移码”方法来表示正负指数。
32位浮点数(单精度)和64位浮点数(双精度)的标准格式为 ：
S E M
31 30 23 22 0
32位
S E M
63 62 52 51 0
64位
浮点数的标准格式
为便于软件移植，使用 IEEE（电气和电子工程师协会）标准
IEEE754 标准：尾数用原码；阶码用移码；基为2。

## Slide 6
浮点数的规格化表示
浮点数是数学中实数的子集合，由一个纯小数乘上一个指数值来组成。一个浮点数有不同的表示：
0.5； 0.05101 ； 0.005 102 ； 50 10-2
为提高数据的表示精度，需做规格化处理。
规格化目的：
  为了提高数据的表示精度；
  为了数据表示的唯一性。
双符号位原码尾数的规格化数的形式：
正数 00.1xxxxxx
负数 11.1xxxxxx
双符号位补码尾数的规格化的形式：
尾数的最高位与符号位相反
正数 00.1xxxxxx
负数 11.0xxxxxx

## Slide 7
把不满足这一表示要求的尾数，变成满足这一要求的尾数的操作过程，叫作浮点数的规格化处理，通过尾数移位和修改阶码实现。
在计算机内，其纯小数部分被称为浮点数的尾数，对非 0 值的浮点数，要求尾数的绝对值必须 >= 1/2，即尾数域的最高有效位应为1,称满足这种表示要求的浮点数为规格化表示。 例如 0.1000101010
规格化处理
既然非 0 值浮点数的尾数数值最高位必定为 1，则在保存浮点数到内存前，通过尾数左移, 强行把该位去掉, 用同样多的尾数位就能多存一位二进制数，有利于提高数据表示精度，称这种处理方案使用了隐藏位技术。
0.1100010  1.100010
当然，在取回这样的浮点数到运算器执行运算时，必须先恢复该隐藏位。
隐藏位技术:

## Slide 8
规格化浮点数的真值
x = (-1)s  (1.Ｍ)  2Ｅ－127 e =Ｅ – 127
一个规格化的32位浮点数ｘ的真值为：
S E M
31 30 23 22 0
32位浮点数格式：
x = ( –1)s×(1.Ｍ)×2Ｅ－1023 e =Ｅ – 1023
一个规格化的64位浮点数ｘ的真值为：
这里e是真值，Ｅ是机器数
S E M
63 62 52 51 0
64位

## Slide 9
机器零：
当浮点数的尾数为 0，不论其阶码为何值，或者当阶码的值遇到比它能表示的最小值还小时，不管其尾数为何值，计算机都把该浮点数看成零值，称为机器零。
当阶码E为全0，且尾数M也为全0时，表示的真值x为零，结合符号位S为0或1，有正零和负零之分。
当阶码E为全1，且尾数M为全0时，表示的真值x为无穷大，结合符号位S为0或1，有+∞和-∞之分。
在32位浮点数表示中，除去E用全0和全1（255D）表示零和无穷大的特殊情况，故指数的偏移值不选128（10000000），而选127（01111111）。对于规格化浮点数，E的范围变为1---254。真正的指数e为-126---+127。

## Slide 10: 课堂练习:IEEE754知识点
1、请将数（-7.28125）10用IEEE754的32位格式浮点数形式表示出来。
2、若浮点数x的IEEE754标准的32位数据格式为（8FEFC000H )，求其浮点数的十进制数值。
3、请将数（-125.75）10用IEEE754的32位格式浮点数形式表示出来。

## Slide 11: XD=-7.28125
XB=-111.01001* 2+0
=-1.1101001*2+10=e(+2)
IEEE754: S E M
S=1
M=11010010000 0000 0000 0000
E=e+127=2+127=129= 1000 0001
S E M
1100 0000 1110 1001 0000 0000 0000 0000
C 0 E 9 0 0 0 0

## Slide 12
原码表示法
若定点小数的原码形式为 x0 . x1 x2 ··· xn（共n+1位,x0为符号位）,则原码表示的定义：
若定点整数的原码形式为 x0 x1 x2 ··· xn,则原码表示的定义是：
x
1 – x = 1+ |x|
-1 < x  0
0  x < 1
[x]原 =
x
2n – x = 2n + |x|
-2n < x  0
0  x < 2n
[x]原 =
式中[x]原是机器数，x是真值。

## Slide 13
原码表示法举例
定点小数原码
定点整数原码
原码的特点
    采用原码表示法简单易懂，但它的最大缺点是加法运算复杂
x＝+0.1001，则[x]原＝0.1001
x＝-0.1001，则[x]原＝1.1001
x＝+1001， 则[x]原＝01001
x＝-1001， 则[x]原＝11001
对于0，原码机器中往往有“+0”、“-0”之分，即：
小数：[+0]原=0.000...0
[-0]原=1.000...0
整数：[+0]原=0000...0
[-0]原=1000...0

## Slide 14
补码表示法
模的概念
    假设两位十进制数计算:
    77 - 38 = ？
    77 + 62 = 139
    77 - 38 = 77 + 62 = 39 （mod 100）
    由此可以看出，减38和加62是等价的，前提是说对模为100是正确的。这个100在数学上称为模数。
计算机中运算器、寄存器、计数器都有一定的位数，不可能容纳无限大的任意数。当运算结果超出实际的最大表示范围，就会发生溢出，此时所产生的溢出量就是模（module）。
因此，可以把模定义为一个计量器的容量。如：一个4位的计数器，它的计数值为0--15。当计数器计满15之后再加1，这个计数器就发生溢出，其溢出量为16，也就是模等于16。

## Slide 15: 补码表示法
模的概念
    定点小数的溢出量为2，即以2为模；
    一个字长为n+1位的定点整数的溢出量为2n+1，即以2n+1为模。
模的定义
    任意一个数X的补码记为[x]补，则有：
    [x]补= X + M （Mod M）
    当X>0时 X + M >M 自动丢失，
    [x]补= X （Mod M）
    当X<0时 X + M = M - | X | < M，
    [x]补= X + M （Mod M）

## Slide 16
补码表示法
若定点小数的补码形式为 x0. x1 x2 ··· xn-1xn,则补码表示的定义是：
若定点整数的补码形式为 x0 x1 x2 ··· xn,则补码表示的定义是：
x
0  x < 1
2 + x = 2 – |x|
-1  x  0
[x]补 =
（mod 2）
x
2n+1 + x = 2n+1 – |x|
-2n  x  0
0  x < 2n
[x]补 =
（mod 2n+1）

## Slide 17: 补码表示法举例
定点小数补码
定点整数补码
x = +0.1011, 则 [x]补=0.1011
x = -0.1011, 则 [x]补=1.0101
0的补码表示只有一种形式
小数：
[+0]补＝[-0]补＝0.0000
整数：
[+0]补＝[-0]补＝00000
x = -0.1010, 则 [x]补=1.0110
x＝+1001， 则[x]补＝01001
x＝-1001， 则[x]补＝10111
x＝-0100， 则[x]补＝11100

## Slide 18: 补码的表示范围
n+1位补码整数: 2n − 1 ___ −2n
n+1位补码小数: 1− 2-n ___ −1
若补码整数的位数是8位,其表数范围: -128 ---- +127
1
若补码整数的位数是16位,其表数范围: -32768----+32767
2
若补码小数的位数是8位时,其表数范围:
- 1 ---- 1- 2-7 即 -1 ----127/128
3
若补码小数的位数是16位时,其表数范围:
- 1 ---- 1- 2-15
4

## Slide 19: 补码特点
补码最高一位为符号位，0正1负
补码零有唯一编码
补码能很好用于加减运算
补码满足 [-x]补+ [x]补=0
最高位参与演算，与其它位一样对待
扩展方便
算术移位
设 [x]补= x0. x1 x2 ··· xn-1xn, 则 [x/2]补= x0. x0 x1 x2 ··· xn-1xn
5位的补码扩展为8位
00111 → 00000111
11001 → 11111001

## Slide 20: 反码表示法
所谓反码, 就是二进制的各位数码0变为1，1变为0
定点小数定义
对于正数 x = +0. x1x2┅xn, 则有：
[x]反= 0. x1x2 ┅ xn
对于负数 x = -0. x1x2xn,则有：
x
(2 – 2-n) + x
-1  x  0
0  x < 1
[x]反 =
┅
x = 0.10110，
[ x ]反 = 0.10110
x = -0.10110，
[ x ]反 = 1.01001
x = 0.0000，
[ x ]反 = 1.1111

## Slide 21: 反码表示法
由反码求补码的公式
    由反码与补码的定义
    [x]反 =(2-2-n) + x
    [x]补 = 2 + x
    得 [x]补 = [x]反 + 2-n
定点整数定义
    反码零有两个编码，+0 和 -0 的编码不同
    反码难以用于加减运算
    反码的表数范围与原码相同
若要一个负数变补码，其方法是符号位置1，其余各位0变1，1变0，然后在最末位(2-n)上加1。
x
(2n+1 –1) + x
-2n  x  0
0  x < 2n
[x]反 =

## Slide 22: 移码表示法
移码定义
    移码通常用于表示浮点数的阶码。
    假设定点整数移码形式为 xn xn-1 xn-2 ··· x1x0时，移码的定义是：
    [x]移 = 2n + x -2n  x  2n
    8 位移码表示的机器数为数的真值在数轴上向右平移了 128 个位置。
0
-128
+127
负数
正数
机器数
表示范围： 00000000 ~ 11111111

## Slide 23: 移码表示法举例
【例1】：当正数 x = +10101 时,
    [x]移= 25 + 10101 = 1,10101
【例2】：当负数 x = -10101 时,
    [x]移= 25 +ｘ = 25 – 10101 = 0,01011
【例3】：0的移码是唯一的
    [+0]移 = [­0]移 = 100…00
    【注意】: 移码中符号位 x0表示的规律与原码、补码、反码相反——“1”正，“0”负。

## Slide 24: 移码和补码的关系
当 0  x < 2n 时， [x]移= [x]补+ 2n
当 -2n  x  0 时， [x]移= 2n +[x]补- 2n-1 = [x]补- 2n
x
2n+1 + x
-2n  x  0
0  x < 2n
[x]补 =
2n + x
-2n  x  2n
[x]移 =

## Slide 25: 移码补码和真值之间的关系

## Slide 26: 移码的特点
在移码中，最高位为0表示负数，最高位为1表示正数，这与原码、补码、反码的符号位取值正好相反。
移码为全0时所对应的真值最小，为全1时所对应的真值最大! 因此，移码的大小直观地反映了真值的大小，这将有助于两个浮点数进行阶码大小比较。
真值0在移码中的表示形式是唯一的，即： [+0]移= [­0]移= 100…00
移码把真值映射到一个正数域，所以可将移码视为无符号数，直接按无符号数规则比较大小。
同一数值的移码和补码除最高位相反外，其他各位相同

## Slide 27: 各种机器码所表示的数的范围（n+1位）
表示范围 | 定点小数 |  |  | 定点整数 |  |  | 
 | 原码 | 反码 | 补码 | 原码 | 反码 | 补码 | 移码
最大正数 | 1-2-n | 1-2-n | 1-2-n | 2n-1 | 2n-1 | 2n-1 | 2n-1
最小正数 | 2-n | 2-n | 2-n | 1 | 1 | 1 | 1
最大负数 | -2-n | -2-n | -2-n | -1 | -1 | -1 | -1
最小负数 | -(1-2-n) | -(1-2-n) | -1 | -(2n-1) | -(2n-1) | -2n | -2n

## Slide 28: 举例
假设由S,E,M三个域组成的一个32位二进制字所表示的非零规格化浮点数ｘ,真值表示为：ｘ＝(-1)s×(1.M)×2E－128
问：它所表示的规格化的最大正数、最小正数、最大负数、最小负数是多少？
【解】 (1) 最大正数
0 1111 1111 111 111 111 111 111 111 111 11
ｘ＝[1＋(1－2-23)]×2127
(2) 最小正数
0 0000 0000 000 000 000 000 000 000 000 00
ｘ＝1.0×2－128
(3) 最小负数
1 1111 1111 111 111 111 111 111 111 111 11
ｘ＝－[1＋(1－2－23)]×2127
(4) 最大负数
1 0000 0000 000 000 000 000 000 000 000 00
ｘ＝－1.0×2－128